## Slide 1: IoT-Hackathon
sqs.com
Transforming the World Through Quality

## Slide 2: Systemübersicht
Sensor BME280
Temperatur
Feuchtigkeit
Druck
MQTT Publisher & Subscriber WEMOS D1
ESP8266 NodeA / NodeB
Sensor Taster
2x
Aktor RGB LED
2x bzw.
LED Ring
MQTT Broker
Mosquitto
Raspberry PI
TIMEBASED DB INFLUXDB
Raspberry PI
MQTT Publisher & Subscriber Node-RED
Raspberry PI
DASHBOARD GRAFANA
Raspberry PI
MQTT
MQTT
MQTT
MQTT
DIGITAL
Onewire
DIGITAL
HTTP
HTTP

## Slide 3
NodeA
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeA
NodeA
NodeA
NodeA
NodeA
MOSQUITTO
INFLUX DB
Node-RED
GRAFANA

## Slide 4: MQTT - Kurzübersicht

## Slide 5: MQTT – Was ist das?
MQTT  Message Queuing Telemetry Transport
Publish & Subscribe System
Ermöglicht Senden & Empfangen Nachrichten als Client
Ermöglicht einfache Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten
Geringe Bandbreite
Gut geeignet für IoT Applikationen
Anwendungsfälle:
  Sende einen Befehl, um Geräte ein- oder auszuschalten
  Lese Daten von einem Sensor und publiziere sie

## Slide 6: MQTT - Basisbegriffe
Broker
Publish/Subscribe
Messages
Topics

## Slide 7: MQTT - Broker
  Empfängt alle Nachrichten
  Filtert die Nachrichten
  Publiziert Nachrichten an die Abonnenten (Subscriber)
  Bekannter Broker: Mosquitto
Broker

## Slide 8: MQTT – Publish/Subscribe
Device 1 veröffentlicht Daten unter einem Topic (publish)
Device 2 hat dieses Topic abonniert (subscribe)
 Device 2 erhält die Daten
Device 1
Broker
Device 2
Publish
Publish
Subscribe

## Slide 9: MQTT - Topics
  Spezifizieren den „Titel“ unter dem Daten veröffentlicht werden
  Topics werden als String angegeben
  Topics können Hierarchien bilden – die Level werden durch "/" getrennt
  Beispiel: home/office/lamp
  Topics sind case-sensitive: home/office/lamp != home/office/LAMP
Publish in:
home/office/lamp
home/office/lamp
Message: "ON"
Message: "ON"
Subscribe to:
home/office/lamp
Lamp turned ON

## Slide 10: INFLUXDB – Kurzübersicht

## Slide 11: INFLUXDB
  Timebase Database (NOSQL)
  Zur Speicherung von zeitbasierten Daten (Meßreihen)
  Eine Meßreihe wird identifiziert über
    Name
    Tags (Markierungen)
    Meßwert(e)
    Zeitstempel
Datenübertragung über Line-Protokoll
<measurement>[,<tag_key>=<tag_value>[,<tag_key>=<tag_value>]] <field_key>=<field_value>[,<field_key>=<field_value>] [<timestamp>]
https://www.influxdata.com/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.6/
Name
Tags
Meßwerte
Zeitstempel

## Slide 12: Metrik Visualisierung mit Grafana

## Slide 13: Grafana - Übersicht
Analytik Plattform für jegliche Art von Metrik
Abfragen, Visualisieren, Benachrichtigen egal wo die Daten gespeichert sind
Erstellen, Erkunden und Teilen von Dashboards
https://grafana.com/
http://docs.grafana.org/

## Slide 14: Darstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Graph Panel mit 2 Sensor Daten
Herkunft der Daten aus einer InfluxDB

## Slide 15: Neues Dashboard anlegen Auswahl eines geeigneten Panel

## Slide 16: Neues Dashboard anlegen Globale Dashboard Einstellungen

## Slide 17: Neues Dashboard anlegen Panel Konfigurieren

## Slide 18: Neues Dashboard anlegen Datenquelle auswählen
Beispiel Daten sind in einer InfluxDB gespeichert.
Konfigurierte Datenquelle nennt sich hier telegraf

## Slide 19: Neues Dashboard anlegen Auswahl Daten
Im Beispiel wurden die Sensordaten im Measurement mit Name sensors gespeichert

## Slide 20: Neues Dashboard anlegen Mehrere Metriken hinzufügen

## Slide 21: Neues Dashboard anlegen Anpassung der Einheiten
Im Beispiel sollen 2 Sensor Daten (Temperatur in Grad Celcius und Leuftfeuchtigkeit in %) mit unterschiedlichen Skalen dargestellt werden

## Slide 22: Neues Dashboard anlegen Verschieben einer Query auf die rechte Y-Achse

## Slide 23: Neues Dashboard anlegen Darstellungseigenschaften
Einstellung des Zeitstrahl (hier die letzten 6 Stunden)
Automatischer Refresh (hier alle 30 Sekunden)

## Slide 24: Node-RED

## Slide 25: Node-RED
grafisches Entwicklungswerkzeug von IBM
Umsetzung von Anwendungsfällen mit Baukastenprinzip
Funktionsbausteine werden durch Ziehen von Verbindungen verbunden
Aufteilung verschiedener Abläufe in einzelne Arbeitsbereiche (Flows) möglich
Datenverarbeitung und -manipulation mit JavaScript möglich

## Slide 26: Node-RED
Node-Bereich
Nodes können
per Drag&Drop
in den
Arbeitsbereich
geschoben werden
Flow-Leiste
Infobereich
Informationen
zum ausgewählten
Node, Debug-
ausgaben

## Slide 27: Node-RED
Doppelklick öffnet
das Editierfenster
Das Editierfenster variiert
je nach Node.
Hilfe zum Node im Infobereich.

## Slide 28
Ein Nodeausgang kann mit beliebig vielen
Nodeeingängen per Drag&Drop
verbunden werden.
Änderungen am Flow werden mittels
Deploy-Button gespeichert und aktiviert.

## Slide 29
Ausgaben können mit Hilfe
des Debug-Nodes im debug-Fenster
beobachtet werden

## Slide 30
Im UI-Fenster können Werte beobachtet
und Buttons und andere Steuerelemente
geklickt werden.
Neue Elemente können mit den Dashboard-
Nodes hinzugefügt werden.

## Slide 31: Node A - Hardware

## Slide 34: Node B - Hardware

## Slide 36
IN
GND
PWR

## Slide 38: Software

## Slide 39: Programmierung mit der Arduino Entwicklungsumgebung
Öffnet
serielle Console
Aktuelle Einstellungen: Entwicklungsboard, serielle Baud-Rate und serielle Schnittstelle
Compile
Compile & Upload

## Slide 40: Entwicklungsboard auswählen

## Slide 41: Zusatzbibliotheken installieren

## Slide 42: Aufgaben

## Slide 43: DIY – Vorschläge für erste Schritte
Programmierung ESP8266
NodeB entsprechend Plan aufbauen
Sensor auslesen
Taster auswerten
LED Ring ansteuern
WiFi Verbindung herstellen
MQTT – Daten senden
MQTT – Daten empfangen
Top-Level Programme
Node-RED – MQTT Daten auswerten
Node-RED – MQTT Daten senden
GRAFANA – Datenauswerten

## Slide 44: Links
GITHUB Repo mit Beispielen - https://github.com/sqs-dach/IoT-on-Campus-2018
MQTT - https://www.heise.de/developer/artikel/MQTT-Protokoll-fuer-das-Internet-der-Dinge-2168152.html
INFLUX DB – Line Protokoll https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.6/write_protocols/line_protocol_tutorial/
NODE RED - https://nodered.org/
GRAFANA - https://grafana.com/ Getting started - http://docs.grafana.org/guides/getting_started/