## Slide 1: IoT-Hackathon
sqs.com
Transforming the World Through Quality

## Slide 2: Systemübersicht
Sensor BME280
Temperatur
Feuchtigkeit
Druck
MQTT Publisher & Subscriber WEMOS D1
ESP8266 NodeA / NodeB
Sensor Taster
2x
Aktor RGB LED
2x bzw.
LED Ring
MQTT Broker
Mosquitto
Raspberry PI
TIMEBASED DB INFLUXDB
Raspberry PI
MQTT Publisher & Subscriber Node-Red
Raspberry PI
DASHBOARD GRAFANA
Raspberry PI
MQTT
MQTT
MQTT
MQTT
DIGITAL
Onewire
DIGITAL
HTTP
HTTP

## Slide 3
NodeA
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeB
NodeA
NodeA
NodeA
NodeA
NodeA
MOSQITTO
INFLUX DB
Node-Red
GRAFANA

## Slide 4: MQTT - Kurzübersicht

## Slide 5: MQTT – Was ist das?
MQTT  MQ Telemetry Transport
Publish & Subscribe System
Ermöglicht Senden & Empfangen Nachrichten als Client
Ermöglicht einfache Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten
Geringe Bandbreite
Gut geeignet für IoT Applikationen
Anwendungsfälle:
  Sende einen Befehl, um Geräte ein- oder auszuschalten
  Lese Daten von einem Sensor und publiziere sie

## Slide 6: MQTT - Basisbegriffe
Broker
Publish/Subscribe
Messages
Topics

## Slide 7: MQTT - Broker
  Empfängt alle Nachrichten
  Filtert die Nachrichten
  Publiziert Nachrichten an die Abonnenten (Subscriber)
  Bekannter Broker: Mosquitto
Broker

## Slide 8: MQTT – Publish/Subscribe
Device 1 veröffentlicht Daten unter einem Topic (publish)
Device 2 hat dieses Topic abonniert (subscribe)
 Device 2 erhält die Daten
Device 1
Broker
Device 2
Publish
Publish
Subscribe

## Slide 9: MQTT - Topics
  Spezifizieren den „Titel“ unter dem Daten veröffentlicht werden
  Topics werden als String angegeben
  Topics können Hierarchien bilden – die Level werden durch "/" getrennt
  Beispiel: home/office/lamp
  Topics sind case-sensitive: home/office/lamp != home/office/LAMP
Publish in:
home/office/lamp
home/office/lamp
Message: "ON"
Message: "ON"
Subscribe to:
home/office/lamp
Lamp turned ON

## Slide 10: INFLUXDB – Keine Einführung

## Slide 11: INFLUXDB
  Timebase Database (NOSQL)
  Zur Speicherung von zeitbasierten Daten (Meßreihen)
  Eine Meßreihe wird identifiziert über
    Name
    Tags (Markierungen)
    Meßwert(e)
    Zeitstempel
Datenübertragung über Line-Protokoll
<measurement>[,<tag_key>=<tag_value>[,<tag_key>=<tag_value>]] <field_key>=<field_value>[,<field_key>=<field_value>] [<timestamp>]
https://www.influxdata.com/
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.6/
Name
Tags
Meßwerte
Zeitstempel

## Slide 12: NODE-RED

## Slide 14: GRAFANA

## Slide 16: Node A - Hardware

## Slide 19: Node B - Hardware

## Slide 21
IN
GND
PWR

## Slide 23: Software

## Slide 24: Programmierung mit der Arduino Entwicklungsumgebung
Öffnet
serielle Console
Aktuelle Einstellungen: Entwicklungsboard, serielle Baud-Rate und serielle Schnittstelle
Compile
Compile & Upload

## Slide 25: Entwicklungsboard auswählen

## Slide 26: Zusatzbibliotheken installieren